Описание сигналов 15-выводного разъема.

1. Питание устройства   (+9 -14v)

2. GND   (земля)

3  GND

4. Линейный выход трансивера    (AF, SPK)  (LINE IN)

5. GND

6. CW манипуляция       (DTR)

7. PTT переключение на передачу     (RTS)

8. +9 -14     +(10mA)

9.-

10. GND

11. Mic_Transceiver  микрофонный   (линейный)  вход трансивера    (LINE OUT)

12. GND     (трансивера)

13. GND

14. RXD     (прием данных)   (RXD)

15. TXD      (передача данных)  (TXD)

Аудио-вход/аудио-выход.

1. Line_IN   (Mic_IN) линейный выход трансивера  (подключается к Line_IN, или Line_Mic компьютера).

2. Line_OUT линейный (микрофонный) вход трансивера  (подключается к Line _OUT компьютера).

3. GND  общий провод  трансивера.

В интерфейсе аудио-сигналы развязаны от остальных цепей трансформаторами для защиты от помех по цепи общего провода.